## Slide 1: Energy Harvesting
Gerätesynthese
Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“

## Slide 2
Agenda
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 01/13
1. Einleitung
  Was ist ein „Energy Harvester“?
  Nutzbare Energiequellen
  Anwendungsbeispiele
2. Projektvorhaben
3. Wandlerprinzipien
  kapazitiv
  piezoelektrisch
  induktiv
4. Variantenentscheidung
5. Konzeptentwurf

## Slide 3
1. Energy Harvesting
auch: Power Harvesting, Energy Scavening, Mikrogenerator, …
 „Ernten“ von Energie aus der Umgebung
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 02/13
Vorteile:
energieautark  „Grüne Energie“
wartungsfrei
kabellos  Gewichtseinsparung
theoretisch unbegrenzte Lebensdauer
Energiewandler
Energiemanagement
mit Energiespeicher
Energiequelle
Sensor
Mikrocontroller
Sendemodul/(Empfänger)
Messgröße
Energy-Harvester
 Technologietrend „kabellose Sensoren“
µW …
…mW

## Slide 4
1. Nutzbare Energiequellen
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 03/13
Energiequelle | Physikalischer Effekt | Energiewandler
Rotation / Linearbewegung | Induktionsgesetz | Dreh-Generator Linear-Generator
Vibration / Stoß | Elektrostatischer Effekt Piezoelektrischer Effekt Induktionsgesetz | Kondensator Kristall Mikro-Generator
fließende Fluide | Piezoelektrischer Effekt | Kristall
Schall | verschiedene | Mikrofon
Licht | Photoelektrischer Effekt | Solarzelle
Temperaturgradient | Seebeck-Effekt | Thermoelektrischer Generator
Funkwellen | Antennen | Funkempfänger
Kinetische Energie
biochemische Prozesse
[1]

## Slide 5
1. Anwendungsbeispiele
Autonome Sensoren für Zustandsüberwachung (Condition Monitoring)
- Werkzeugmaschine: Temperatur, Luftdruck, -feuchtigkeit, …
- Automobil: z. B. Reifendruck
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 04/13
Thermo-Armbanduhr
Wearable Computing: - Generatorschuh
- leitfähige Textilien
Industrie
Freizeit & Sport
Medizintechnik
„smarte“ Pille  Gewinnung Energie aus chemischen Prozessen im Körper
Katalytische Umwandlung von Blutzucker  el. Energie für Herzschrittmacher
[2]
[3]

## Slide 6
2. Projektvorhaben
elektromagnetisch (induktiv)
piezoelektrisch
elektrostatisch
(kapazitiv)
Wandlerprinzipien
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 05/13
Vibrationsspektrum der Werkzeugmaschine:
Randbedingungen:
max. Bauvolumen des Harvesters: 100cm³
min. zu erzeugende mittlere Leistung: 50µW
Ziel: Vibration  elektrische Energie
kinetischer Energiewandler an einer Werkzeugmaschine zur Versorgung eines Temperatursenors mit drahtloser Datenübertragung

## Slide 7
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 06/13
3. Kapazitives Wirkprinzip (1)
S
„Der variable Kondensator“
①
②
③
① Kondensator aufladen
 großer Nachteil!
②
③ Resetphase: Schalter öffnen (MOSFET)

## Slide 8
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 07/13
3. Kapazitives Wirkprinzip (2)
Abstandsvariation
Flächenvariation
0,12µW
1,2µW
[4]
[4]

## Slide 9
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 08/13
3. Piezoelektr. Wirkprinzip
Wandlermaterial: Bariumtitanat, Piezokeramik, Polymere
Theoretische Grundlagen
mechanische Spannung bewirkt Ladungsverschiebung
d33...Piezomodul (Längseffekt)
d31...Piezomodul (Quereffekt)
 Verhalten ähnlich Kondensator-Prinzip:
 MEMS integrierbar
[5]

## Slide 10
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 09/13
3. Induktives Wirkprinzip (1)
Theoretische Grundlagen
Faraday‘sche Induktion:
für Leiterschleife/ Spule:
DGL:
Wandler Modelle

## Slide 11
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 10/13
3. Induktives Wirkprinzip (2)
mögliche Anordnungen
[6]

## Slide 12
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 11/13
4. Variantenentscheidung
 | Kapazitiv | Piezoelektrisch | Induktiv
Pro | sehr gut miniaturisierbar (MEMS Anwendungen) sehr gut berechenbar (Simulation) | höchste Leistungsdichte (bis 250mW/cm³) MEMS-integrierbar keine externe Spannungsquelle | je nach Variante hohe Leistungs-dichten erzielbar sehr gut geeignet für kleine Keine externe Spannungsquelle
Kontra | vglw. geringe Leistungsdichte benötigt externe Spannungs- (oder Lade-) Ver-sorgung | teure Wandler-materialien komplexe Herstellung Berechnung ist von vielen material-spezifischen Werten abhängig | vglw. große Abmessungen für Magnet & Spule schwierig integrierbar in MEMS-Strukturen
 | Kapazitiv | Piezoelektrisch | Induktiv
Pro | sehr gut miniaturisierbar (MEMS Anwendungen) sehr gut berechenbar (Simulation) | höchste Leistungsdichte (bis 250mW/cm³) MEMS-integrierbar keine externe Spannungsquelle | 
Kontra | vglw. geringe Leistungsdichte benötigt externe Spannungs- (oder Lade-) Ver-sorgung | teure Wandler-materialien komplexe Herstellung Berechnung ist von vielen material-spezifischen Werten abhängig | vglw. große Abmessungen für Magnet & Spule schwierig integrierbar in MEMS-Strukturen
Auswahl induktives Wandlerprinzip für die Auslegung des Energy Harvesters

## Slide 13
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 12/13
5. Konzeptentwurf
weitere Vorgehensweise
ein Maximum als Resonanzfrequenz wählen
 ca. 40 Hz oder 100 Hz
Wandleranordnung auswählen  Typ A3 oder A4
Masse und Federkonstante anpassen
 unter Beachtung des Platzbedarfs (<100cm³) und der mechanischen Dämpfung
Nachrechnung für Ausgangsleistung  Energie sparen  µC-geregelt
Variantenvergleich für Lager-/Führungsprinzipien
Elektronik anpassen: Energy-Harvester möglichst gleichmäßig belasten
 ( , Ausgangs-Spannung Gleichrichter ,
Energie ggf. zwischenspeichern

## Slide 14
TU Chemnitz - Professur Mikrosystem- und Gerätetechnik - Gerätesynthese: „Energy Harvesting“ Seite 13/13
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Bild-Quellenangaben:
[1] Ch. Diskus Senior Member IEEE: Energy Harvesting – ein Überblick. Elektrotechnik & Informationstechnik 127/3: 33–38 (2010)
[2] Joseph A. Paradiso, Thad Starner: Energy Scavenging for Mobile and Wireless Electronics. Energy Harvesting & Conservation, January-March: 18-27 (2005)
[3] Monika Müller, Michael Freunek, Tolgay Ungan, Leonhard M. Reindl: Wandler für energieautarke Mikrosysteme-Stand der Technik kommerzieller Energiewandler. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Technisches Messen : 532-539 (12/2009)
[4] Hussam Kloub, Daniel Hoffmann, Bernd Folkmer, Yiannos Manoli: Kapazitive Energiewandler zum Aufbau kinetischer Vibrationsgeneratoren, Technisches Messen: 546 – 551, 76 12 / DOI 10.1524/teme.2009.0982 (2009)
[5] BMBF-Verbundvorhaben, VDI/VDE-IT GmbH, Berlin
[6] Marie Curie Research Fellow, University of Paris Est